STUDIU DE OPORTUNITATE

Date de recunoasitere a documentației

Beneficiar		CERCEL VASILICA-LORENI

Adresa 			Str. Lahovary nr.7 oras Babeni, Jud Valcea

Proiectant			S.C. ARHISPACE S.R.L. Rm. Vâlcea - R.C 			J38/42/2004, RO16056520

SIef proiect,		arh. Alexandru SUCIU

Data elaborării		Ian. 2020

Obiectul lucrarii

AVIZ OPORTUNITATE – PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE SERVICE AUTO SI VULCANIZARE

Surse de documentare - 		            PLANUL URBANISTIC GENERAL - com Ionesti

Plan topografic

1 Memoriu tehnic explicativ privind situatia existenta si interventiile urbanistice ce se doresc a se realiza.

- 1 Prevederile P.U.G.-ului aprobat. Destinatia urbanistica stabilita prin PUG, a zonei care face obiectul studiului

Terenul pe care se intentioneaza a se construii un service auto si vulcanizare este situat in extravilanul comunei Ionesti

Terenurile situate in extravilan nu au atribuite destinatii urbanistice, deci nu sunt reglementate pentru construire Aceste terenuri au reglementari pentru un anumit tip de constructii si in anumite conditii cf. Cap II (terenuri in extravilan) din Regulamentul de Urbanism aferent PUG aprobat

1. TERENURI AGRICOLE ÎN EXTRAVILAN    (TA)

art.1. DESTINAȚIA TERENURILOR

Terenuri cu destinație agricolă  sunt: terenuri agricola productive, păsiuni împădurite, cele ocupate cu construcții si instalații agrozootehnice, amenajări piscicole sii de îmbunătățiri funciare, drumuri tehnologice sii de expoatare agricolă, platforme sii stațiile de depozitare care servesc nevoilor agricole sii terenurile neproductive, care pot fi amenajate sii folosite pentru producția agricolă

Terenuri agricole productive  sunt: terenuri arabile, vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantații de hamei sii duzi, păsiuni, fânețe, sere, solarii sii alte asemena.

Art. 2. UTILIZĂRI PERMISE

Lucrări de utilitate publică de interes național sau local, admise în condițiile legii nr. 18/1991 (republicata si reactualizată), pe baza unor documentații specifice, aprobate de organismele competente, conform legii.

Lucrările prevăzute de Legea 50/1991 (reactualizata sii republicată)

Art. 3. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚIONĂRI

Rețele tehnico edilitare ce se amplasează, de regulă, grupat, în imediata apropiere a căilor de comunicații rutiere (Legea nr. 18/1991 repubicată, art. 102)

Construcții care prin natura sii destinația lor nu pot fi incluse în intravilan, (art. 91 din Legea 18/1991 republicata) – saivane, adăposturi pentru animale, sere,, etc, vor avea procente minime de ocupare a terenului sii se vor autoriza în urma obținerii acordului de mediu, emis de autoritatea competentă, în condițiile Legii nr. 137/ 1995 (modificată de Legea nr. 159/ 1999), art.8 sii Anexa II

Art. 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Nu se admit construcțiipe terenuri de clasa I sii II de calitate, terenuri amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare, sau plantate cu vii sau livezi (Legea 18/1991 – republicată, art 92)

2  ZONA DE LOCUITE MICI  (P.- P+2E) -  INDIVIDUALE SI COLECTIVE                                               ,

SECŢlUNEA 1: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ART.1. DESTINATIA TERENURILOR

(1)	Destinatia terenurilor reprezinta, in sensul prezentului Regulament, modul de utilizare a acestora, conform functiunii prevazute in reglementarile cuprinse in plansa de „Reglementari Urbanistice” si prezentul Regulament de Urbanism

(2)	Functiunea dominanta - zona de locuinte individuale (sau colective) cu regim mic de inaltime

(3)	Subzone functionale:

a) Li - subzona izona de locuinte individuale (sau colective) cu regim mic de inaltime si constr. cu functiuni complementare locuirii

b) Ld - zona de locuinte individuale (sau colective) cu regim mic de inaltime si dotari compatibile functiunii de locuire

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE

Li 	- Construire, reconstruire, extindere, lucrari de consolidare, etc,  locuinţe individuale sii colective mici cu maxim P+ 2 niveluri în regim de construire  discontinuu (cuplat sau izolat):

- construire, reconstruire, extindere  anexe gospodaresti si constructii pentru cresterea animalelor in regim de gospodarie individuala

- echipamente publice specifice zonei rezidenţiale;

- sapatii verzi, imprejmuiri.

Ld 	- Construire, reconstruire, extindere, lucrari de consolidare, etc,  locuinţe individuale sii colective mici 	cu maxim P+ 2 niveluri în regim de construire  discontinuu (cuplat sau izolat):

- construire, reconstruire, extindere  anexe gospodaresti si constructii pentru cresterea animalelor in regim de gospodarie individuala

- constructii din categoria “dotarilor” compatibile cu functiunea de locuire: functiune administrativa, prestari de servicii, comerciale, turistice, invatanant,  care sa nu depaseasca Aria desfasurata de 250 mp.

- echipamente publice specifice zonei rezidenţiale;

- - sapatii verzi, imprejmuiri.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Li, Ld	- se admite mansardarea clădirilor existente cu condiţia ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperisi cu pantă de 45 grade; suprafaţa nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent;

Ld 	- se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale sii mici activităţi manufacturiere, cu condiţia ca 	suprafata acestora să nu depăsiească 250 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă 	mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22,00 sii să nu 	utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare sii producţie;

- funcţiunile comerciale, serviciile complementare locuirii sii activităţile manufacturiere cu suprafaţa desfasiurată peste 250 mp. se pot admite cu condiţia elaborării sii aprobării unor documentaţii PUD;

- în zonele de lotizări constituite ce cuprind parcele care în majoritatea lor îndeplinesc condiţiile de construibilitate sii sunt dotate cu reţele edilitare, autorizarea construcţiilor se poate face direct sau în baza unor documentaţii PUD (după caz).

Li, Ld	- orice intervenţii în zona protejată se vor aviza în condiţiile legii.

Li, Ld 	- orice lucrări de extindere la clădirile de locuit de pe loturi sub 150 mp., fără racordare la reţele publice de apă sii canalizare sii fără încăperi sanitare în clădire, se pot admite numai pe baza unui act notarial prin care, în caz de expropriere pentru cauză de utilitate publică, proprietarul acceptă să fie despăgubit numai pentru valoarea clădirii dinainte de extindere, stabilită prin expertiză tehnică.

Li, Ld 	- anexe pentru cresiterea animalelor pentru  subzistenţă;

ARTICOLUL 4 - UTILIZĂRI INTERZISE

Li, Ld - se interzic următoarele utilizări:

- funcţiuni comerciale sii servicii profesionale care depăsiesc suprafaţă de 250 mp ADC, generează un trafic important de persoane sii mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, produc poluare;

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare sii producţie, prin desieurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00;

- realizarea unor false mansarde;

- anexe pentru cresiterea animalelor pentru producţie sii subzistenţă;

- construcţii provizorii;

- instalarea în curţi a panourilor pentru reclame;

- dispunerea de panouri de afisiaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura sii deteriorând finisajul acestora;

- depozitare en-gros;

- depozitări de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a desieurilor urbane;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

- activităţi productive care utilizează pentru depozitare sii productie terenul vizibil din circulaţiile publice;

- staţii de betoane;

- autobaze;

- staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 masiini;

- spălătorii chimice;

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sii construcţiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea sii colectarea rapidă a apelor meteorice.

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHlPARE SII CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 5 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

Li, Ld- se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate:

(1) - dimensiuni minime:

| regimul de construire | dimensiunea minima in cazul concesionarii terenului* | dimensiune minima in zone protejate | dimensiune minima in alte zone construite |
| --- | --- | --- | --- |
|  | suprafata mp | front m | suprafata mp | front m | suprafata mp | front m |
| insiruit | 150 | 8 | 250 | 10 | 150 | 8 |
| cuplat | 200 | 12 | 350 | 12 | 250 | 10 |
| izolat | 200 | 12 | 350 | 14 | 350** | 14*** |
| parcela de colt | - | - | reducere cu 50mp | reducere front cu 25% pt.fiecare fatada | reducere cu 50mp | reducere front cu 25% pt.fiecare fatada |

*) - conform Regulamentului General de Urbanism

(2) - adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea acesteia

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

La intersecţia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12,0 metri pe străzi de categoria I, a II-a sii de 5,0 metri pe străzi de categoria a III-a.

Li, Ld - clădirile se dispun în funcţie de caracterul străzii.

In cazul regimului de construire continuu (însiiruit) clădirile se dispun faţă de aliniament:

- pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective, cu condiţia să nu se lase calcane vizibile;

- retras faţă de aliniament cu minim 3,0 metri în cazul lotizărilor existente cu parcele care îndeplinesc în majoritate condiţiile de construibilitate sii echipare edilitare, iar străzile au profile minime de 6,0 metri carosabil cu trotuare de 1.5 metri;

- distanţele se pot majora în cazul protejării unor arbori sau în cazul alipirii la o clădire existentă situată mai retras, pentru a nu se crea noi caIcane;

- se recomandă retrageri faţă de aliniament de minim 4,0 metri pe străzi de categoria a III-a sii 5,0 metri pe străzi de categoria II sii I;

- banda de construibilitate a clădirilor cu regim de construire continuu nu va depăsii adâncimea de 15.0 metri de la alinierea clădirilor;

- în făsiia non aedificandi dintre aliniament sii linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcţie cu excepţia împrejmuirilor, aleilor de acces sii platformelor de maxim 0,40 metri înălţime faţă de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament.

- in cazul regimului de construire discontinuu (cuplat, izolat) clădirile se dispun faţă de   aliniament:

- pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective;

- retras faţă de aliniament cu minim 4,0 metri pe străzi de categoria III-a sii 5.0 metri pe străzi de categoria II sii I;

- retras faţă de aIiniament cu minim 3,0 metri în cazul lotizăriIor existente cu parcele care îndeplinesc în majoritate condiţiile de construibilitate sii echipare edilitare, iar străzile au profile minime de 6,0 metri carosabil cu trotuare de 1,5 metri;

- distanţele se pot majora în cazul protejării unor arbori sau în cazul alipirii la o clădire existentă situată mai retras, pentru a nu se crea noi caIcane;

- se recomandă retrageri faţă de aliniament de minim 4,0 metri pe străzi de categoria III sii 5,0 metri pe străzi de categoria II sii I;

- in fasiia non aedificandi dintre aIiniament sii linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcţie cu excepţia împrejmuirilor, aleilor de acces sii platformelor de maxim 0,40 metri înălţime faţă de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament .

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE SII POSTERIOARE ALE P ARCELELOR

Li, Ld	- clădirile construite în regim însiiruit se vor alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele în 	vecinate pe o adâncime de maxim 15.0 metri, cu excepţia celor de colţ care vor întoarce faţade spre 	ambele străzi:

- în cazul segmentării însiiruirii, spre interspaţiu se vor întoarce faţade care vor fi retrase de la limita proprietăţii la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornisiă în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu cu mai puţin de 3.0 metri; se va respecta aceeasii prevedere sii în cazul în care însiiruirea este învecinată cu o funcţiune publică sau cu o unitate de referinţă, având regim de construire discontinuu;

- clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată sii se vor retrage faţă de cealaltă limită la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornisiă în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu cu mai puţin de 3.0 metri; in cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase faţă de limita proprietăţii având faţade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat;

- clădirile izolate se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu cel puţin jumătate din înălţimea la cornisiă, dar nu cu mai puţin de 3.0 metri;

ARTICOLUL 8 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEASII PARCELĂ

Li, Ld	- distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeasii parcelă va fi egală cu înălţimea la cornisiă a clădirii celei mai înalte sau inaltimea pana la linia de rupere a pantei (in cazul mansardelor)  pentru faţadele cu camere locuibile; distanţa se poate reduce la jumătate, dar nu la mai puţin de 4.0 metri, dacă fronturile opuse nu au camere locuibile.

ARTICOLUL 9 - CIRCULAŢII SII ACCESE

Li, Ld	- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.0 metri lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

- locuinţele însiiruite vor avea asigurat un acces în partea posterioară a parcelei de minim 2,5 metri.

ARTICOLUL 10 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Li, Ld	- staţionarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulaţiilor publice.

ARTICOLUL 11- ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Li, Ld 	- înălţimea maximă a clădirilor va fi P+2 (10 metri);  se admite un nivel mansardat inscris in volumul acoperisiului, în suprafaţă de maxim 60% din aria construită.

ARTICOLUL 12 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Li, Ld	- clădirile noi sau modificările / reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei sii se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură sii finisaje;

- se interzice realizarea unor mansarde false;

- garajele sii anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje sii arhitectură cu clădirea principală;

- se interzice folosirea azbocimentului sii a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor sii anexelor.

Li, Ld	- orice intervenţii în zona protejată se vor aviza în condiţiile legii.

ARTICOLUL 13 - CONDIŢII DE DE RACORDARE LA ECHIPAREA EDILITARA

(1)	Lucrarile de racordare si bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau beneficiar.

(2)	Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordarii de noi consumatori la retelele existente de apa, la instalatiile de canalizare si de energie electrica.

(3)	De la dispozitiile aliniatului precedent se poate deroga, cu avizul administratiei publice locale, pentru locuinte individuale, in urmatoarele conditii:

a). realizarea de solutii de echipare in sistem individual care sa respecte normele sanitare si de protectie a mediului

b). beneficiarul se obliga sa realizeze constructia, potrivit regulilor impuse de Consiliul Local, la reteaua centralizata publica, atunci cand aceasta se va realiza.

(4)	Pentru celelalte categorii de constructii se poate deroga de la prevederile alin. (2) cu avizul organelor administratiei publice competente, daca beneficiarul se obiga sa prelungeasca reteaua existenta, atunci cand aceasta are capacitatea necesara, sau se obiga sa mareasca capacitatea retelelor publice existente, fie sa construiasca retele noi.

(5)	Prevederila alin. (3) si (4) se aplica, in mod corespunzator, autorizarii executarii constructiilor in localitatile unde nu exista retele publice de apa si canalizare.

- toate clădirile noi vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice:

- - se admit in mod provizoriu soluţii locale, cu asigurarea posibilităţii de racordare la viitoarele reţele de apă sii canalizare sii cu condiţia respectării normelor de protecţie sanitară.

- la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviaIă va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii;

ARTICOLUL 14 - SPATII LIBERE SI SPATII  PLANTATE

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de fatada;

- spaţiile neconstruite sii neocupate de accese sii trotuare de gardă vor fi plantate cu gazon sii cu un arbore la fiecare 100 mp;

- se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului sii pentru protecţia construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese.

ARTICOLUL15 - IMPREJMUIRI

- împrejmuirile spre stradă vor avea înălţimea de maxim 1,60 metri din care un soclu opac de 0,60 sii o parte transparentă dublată cu gard viu;

- gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălţimi de maxim 2,00 metri.

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE SII UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 16 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI  (POT)

Li,  	- POT maxim = 35%

Ld 	- POT maxim = 40%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Li		- CUT maxim pentru inălţimi P+1 = 0,9 mp. ADC/mp. teren

- CUT maxim pentru înălţimi P+2 = 1,0 mp.ADC/mp teren

Ld 		- CUT maxim pentru inălţimi  P+ 1 = 0,9 mp. ADC/mp. teren

CUT maxim pentru inălţimi   P+ 2 = 1,3 mp. ADC/mp. Teren

Li, Ld	- în cazul mansardelor, se admite o depăsiire a CUT proporţional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC.

1.2  Folosinta actuala a terenului pentru care se solicita avizul de oportunitate

Terenurile cu nr. Cadastral 36337 si 36078-36084 este inscris in CF  UAT Ionesti au suprafetele de13054mp respectiv 8010mp. Au categoria de folosinta “terenuri arabile”

Terenurile vizate pentru investiție situate în extravilan au categoria de folosință – arabil. Acestea sunt situate într–un cadru natural neamenajat sii au în vecinătate:

La nord	– nr. Cadastral 35406 si nr. Cadastral 35407;

La est 	– DN 64 ;

La sud-vest 	– paraul Luncavat;

La sud	– Marinescu C Nicolae

Analiza situatiei existente privind echiparea tehnico edilitara a zonei, a amplasamentului studiat

RETELE APA-CANAL

Nu exista retea de apa

Nu existe retea de canalizare in zona

RETELE TERMICE

Nu existe rețele de termice in zona

RETELE   GAZE

Nu existe rețele de distributie gaze gaze in zona

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

Exista retea de 0,4 Kv pe DN 64

Terenul solicitat pentru schimbarea categoriei de folosinta  dispune de racord la reteaua electrica de 0,4 Kv

DRUMURI

Terenul are acces din DN64 KM93+400 pe o latime de 20m.

1.3  Folosinta solicitata de investitor si propusa prin studiul de oportunitate

Se propune schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor din teren “agricol” in teren curti constructii ” .

Destinatia urbanistica a terenurilor solicitata de investitor si propusa prin studiul de oportunitate

Se propune introducerea terenului in intravilan si schimbare destinatiei urbanistice „zona locuinte cu regim mic de inaltime” in „zona locuinte cu regim mic de inaltime zona de servicii’’.

1.3.1  Propunerile privind interventiile urbanistice ce se doresc a se realiza,

Schimbarea destinatiei terenului si a categoriei de folosinta

Destinatia terenurlui      Teren pentru constructii cu functiuni de servicii si functiuni complementare functiunii principalem si zona de   locuinte cu regim mic de inaltime

Asigurarea acceselor

Accesul se realizeaza din DN 64 prin intermediul unui podet cu latimea de 7,80m.

Asigurarea utilitatilor

Alimentarea cu apa

Se realizeaza in momentul actual printr-un put forat

Canalizare

Apele menajere sunt colectate intr-o micro statie de epurare

Alimentarea cu gaze

Nu este cazul.

Alimentare cu energie termica

Nu este cazul

Alimentare cu energie electrică

Bransamentul electric se poate realiza din rețeaua de 0,4 Kv existentă in zona amplasamentului.

Pentru realizarea obiectivului propus in zona se vor obtine urmatoarele avize de la CEZ DISTRIBUTIE SA

-aviz amplasament in vederea respectarii conditiilor de coexistenta a RED cu obiective invecinate convorm NTE 003/04/00 Ord. Nr. 4/2007 al ANRE modificat prin ord. Nr. 49/2007. NTE 107/2008.PE 101ª

-aviz tehnic de racordare conform HG 90/2008 pentru racordarea la RED a viitorului consumator. Energia electrica se va utiliza la iluminat, la alimentarea echipamentelor tehnologice functionale  - precum si pentru  producerea energiei pentru incalzirea si climatizarea  spatiilor  functie de destinatie.

Servituti urbanistice

Terenul este grevat de următoarele servituți urbanistice

_- Zona cu risc de inundabilitate

- intreg terenul este situat in zona de protectie a Drumului National.

1.4.. Categorii de costuri  ce vor fi suportate de investitorul privat

- Realizarea studiilor sii documentațiilor tehnuce necesare parcurgerii etapelor până la autorizarea lucrărilor de construcție

- Realizarea obiectivului principal sii a celor secundare

- Realizarea bransamentelor la rețelele de utilități existente in zonă

- Modernizarea drumului de exploatare si transformarea lui in strada de categoria a IV a

3. Categorii de costuri  ce vor cădea în sarcina autorităților locale

Nu există costuri în sarcina autorităților locale

1.5  Justificarea oportunitatii realizarii investitiilor solicitate

Activitatea de servicii este necesara in zona, se vor creea locuri de munca si …..

Beneficiarul doreste sa Infiinteze un service auto, vulcanizare si are un teren propice pentru dezvoltare, oferind locuitorilor din Ionesti si  din localitatile invecinate oportunitati de a beneficia de diverse servicii pe plan local. Avand in vedere ca, in ultimii ani, constructia de locuinte noi si modernizarea celor existente a luat amploare, atragand de asemenea inmultirea numarului de autovehicule, infiintarea unui atelier de reparatii si vulcanizare pentru autoturisme este oportuna si binevenita.

Consecințe economice si sociale la nivelul zonei

Activitatea desfasurata creeaza noi locuri de munca si taxe si impozite care se vor varsa in bugetul local al comunei

1.6  Propuneri privind interventiile urbanistice

a. Teritoriul care urmeaza a fi reglemetata

Terenul propus pentru introducerea in intravilan si modificarea reglementarilor urbanistici   se afla in zona de  Nord a Com. Ionesti , este un teren ce nu prezinta denivelari , adiacent la DN64 pe latura Vestica la Km 93+400 pe directia Dragasani – Rm. Valcea cu o suprafata totala de 3578mp avand urmatoarele vecinatati :

La nord	– NR CAD. 35406; NR CAD. 35407

La est 	– DN 64;

La sud-vest 	–PARAUL LUNCAVAT;

La sud	– MARINESCU C NICOLAE.

7.Situatia propusa

Distanțele dintre limitele de proprietate si investiția propusă sunt stabilite astfel încât în timpul execuției lucrărilor să nu fie afectate alte proprietăți:

Față de limita de N:  1 m;

Față de limita de S: 14.25 m;

Față de limita de E: min. 30.94 m;

Față de limita de V: min. 112m;

Service-ul auto oferă o gamă largă de servicii deţinătorilor de autovehicule şi anume:

- întreţinerea şi repararea autovehiculelor prin:

-   servicii de vulcanizare (anvelope, jante, echilibrări direcţie

b  Categoria/categorii functionale a/ale dezvoltarii

Categoria functionala propusa -

Prestari servicii auto si zona de locuire cu functiuni complementare

c Indicatori urbanistici propusi

POT  45%

CUT  0.8

d Dotari de interes public

Nu este cazul

e Capacitati de transport admise

Nu este cazul

Intocmit,

Arh, urb. Alexandru SUCIU